## Slide 1: Правила взятия мазка на жидкостную цитологию
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ
ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЗ РБ»
«Эхын баяр»
А.С. Баторова
Старшая акушерка ООРЗ
ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ»
Март 2026 год

## Slide 2
Мазок на жидкостную цитологию — это метод цитологического исследования, при котором биоматериал (клетки с шейки матки и цервикального канала) помещается в специальную жидкую среду, стабилизирующую клетки.
Это позволяет:
- выявить предраковые и злокачественные изменения в тканях шейки матки;
- обнаружить злокачественные новообразования даже на ранних стадиях.

## Slide 3: Жидкостная цитология
- альтернатива традиционному мазку, подразумевает размещение материала с шейки матки вместе со щеткой не на стекле, а в транспортной жидкости, предупреждая утрату части материала
Дальнейшая работа с клеточной суспензией происходит в лаборатории, позволяет получить стандартизованные цитологические образцы высокого качества, избежать "загрязнения" препарата эритроцитами и воспалительными элементами, и распределить клетки без нагромождения на небольшом участке диаметром 1,2 см в виде равномерного монослоя. Преимуществом метода является уменьшение числа неадекватных мазков примерно в 10 раз, сокращение времени, необходимого для интерпретации мазка, возможность использовать оставшуюся клеточную суспензию для ВПЧ-тестирования и молекулярных тестов из того же образца в случае сомнительных результатов мазков

## Slide 6
Если забор материала осуществляется цитощеткой с эндоцервикальным штифтом (одномоментный способ), ее рекомендуется повернуть не менее 3-х раз на 360̊.
Получать материал в виде скарификата до "кровавой росы", чтобы был получен образец максимально богатый клетками.

## Slide 9
Транспортировка образца в лабораторию.
Условия хранения жидкостного материала зависят от транспортной среды и консерванта (внимательно читайте инструкцию).
Заморозка материала недопустима.
Рекомендуется доставить материал в лабораторию в день взятия — это поможет сохранить клетки.
Порядок доставки и приёма необходимо заранее согласовать между лечебно-профилактическим учреждением (ЛПУ) и лабораторией.